## Slide 1: 太陽電池の現状と今後の展望
グループG
8223082 林 峻也
8223036 栗⼭ 淳
8223047 榊原 海⽃
8223065 ⾼松 慶輝
8221097 丸島 海渡
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 2: 目次
1.導入
2.太陽電池材料の高効率化
3.太陽電池材料の耐久性向上
4.系統連系の仕組み
5.発電電力の積極利用における問題点
6.今後の展望

## Slide 3
地球温暖化
・化石燃料の大量消費
・温室効果ガスの排出
エネルギー資源の枯渇
・化石燃料依存
・生活様式の高度化
環境問題
再生可能
エネルギー
・ 温室効果ガスの排出が極めて少ない
・資源が枯渇しない
解決策
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 4
n型半導体
p型半導体
太陽電池とは
太陽電池
n型半導体
p型半導体
日光
ー
+
半導体を利用して、光のエネルギーを直接的に電力に変えるもの
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 5
p型半導体
n型半導体
ー
ー
ー
ー
+
+
+
+
ー
ー
+
+
接合部分
(空乏層)
+
+
+
－
－
－
半導体内部
ー
ー
+
+
+
ー
+
+
+
ー
ー
ー
電界
+
+
+
－
－
－
ー
ー
+
+
ー
+
日光
+
+
+
－
－
－
ー
ー
+
+
ー
+
光
n型半導体
p型半導体
電界
ー
ー
ー
ー
+
+
8223001 ⻘ 快樹
https://unit.aist.go.jp/rpd-envene/PV/ja/about_pv/principle/principle_3.html

## Slide 6: シリコン系太陽電池
https://solar-depot.jp/archives/1639
長寿命，高いエネルギー変換効率
太陽電池としては最も一般的に普及している
・単結晶シリコン太陽電池
・多結晶シリコン太陽電池
・アモルファスシリコン太陽電池
・ヘテロ接合太陽電池
8223001 ⻘ 快樹
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 7: シリコン太陽電池
・変換効率が平均19~22 %と高い
・温度係数：約-0.3 %/℃
・寿命(耐久性) 20~30年
・現在シェア率が約95 %
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 8
シリコン系太陽電池
・高い変換効率
・高い耐久性
・安定した性能
・高い製造コスト
・環境負荷
・材料効率が悪い
メリット
デメリット
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 9: ペロブスカイト型太陽電池
https://www.global.toshiba/jp/news/energy/2023/02/news-20230209-01.html/1000
・ペロブスカイト構造の結晶を持った太陽電池
・光電変換層がわずか1 μmと極めて薄い
・約100℃ほどの低温での製造が可能
・現在シェア率がほぼ0
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 10: ペロブスカイト型太陽電池
・高い変換効率
・軽量かつ高い柔軟性
・安価な製造コスト
・変換効率のばらつき
・有害物質の使用
・低い耐久性
メリット
デメリット
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 11
タンデム型太陽電池
・2種類以上の異なる材料の太陽電池を直列に接続したもの
ペロブスカイト
ペロブスカイト
型
ペロブスカイトシリコン
型
Ⅲ-Ⅴ族
シリコン
型
変換効率 30.1%
軽量、柔軟性
得意領域を補完
変換効率 30%越
極限環境に対応
変換効率 32.7%
8223001 ⻘ 快樹
https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20240724.html

## Slide 12: タンデム型太陽電池
・高い変換効率
・広い波長吸収
・軽量・柔軟性
・極限環境対応
・複雑な製造
・高い製造コスト
・低い耐久性
・環境負荷
メリット
デメリット
8223001 ⻘ 快樹
湿気・酸素・熱に弱いため、長期間の屋外利用においては劣化しやすい。

## Slide 13: 使用用途の違い
建物の屋根
大規模メガソーラー
家庭用機器
loTセンサー
スマートフォン
ビニールハウス
シリコン系
ペロブスカイト
電気自動車
宇宙開発
ドローン・UAV
タンデム型
8223001 ⻘ 快樹

## Slide 14
ペロブスカイト型太陽電池の機能向上策
①紫外線
8223047 榊原海斗

## Slide 15
②環境負荷
ペロブスカイト型太陽電池の機能向上策
8223047 榊原海斗

## Slide 16
③結晶品質
内部に「欠陥」が含まれる
ペロブスカイト型太陽電池の機能向上策
8223047 榊原海斗
結晶の並びの成形
↓
↓
電子の移動がスムーズになる

## Slide 17
タンデム型太陽電池の機能向上策
①光吸収
1.反射させず透過させる
2.内部に光を閉じ込める
8223047 榊原海斗

## Slide 18
タンデム型太陽電池
機能向上策
②光透過率の向上
透過率を高め、光を下層セルまで届ける
光を遮らない電極の開発が鍵
8223047 榊原海斗

## Slide 19
③コスト削減
タンデム型太陽電池の機能向上
8223047 榊原海斗
安定な材料の選定と開発
製造プロセスの簡素化と効率化
大規模生産に適した技術の確立

## Slide 20
ペロブスカイト型太陽電池
タンデム型太陽電池
変換効率が30%以上
変換効率が研究段階で26％以上
軽量・柔軟・安い
8223047 榊原海斗

## Slide 21: シリコン系 有機・ペロブスカイト タンデム型 太陽光電池耐久性比較
太陽光発電の次世代技術とその持続可能性への展望
8221097 丸島海渡

## Slide 22: はじめに
太陽光発電はクリーンエネルギーの主力
屋外で使用される
耐候性・耐熱性・耐湿性の耐久性が必要
8221097 丸島海渡

## Slide 23: それぞれの太陽電池-メリット・デメリット
太陽電池技術の比較：効率・課題・対策・リサイクル
技術 | 効率 | 主な課題 | リサイクル
シリコン系 | 19–24% （25–30年寿命） | LID PID 腐食・黄変 | 封止材分離が困難
有機 ペロブスカイト | ～20% （商用化には課題） | 酸素・水分感受性 不安定性 | 材料分離が困難・未確立
タンデム型 | 〜34% （例: ペロブスカイト/シリコン） | 水・酸素劣化 鉛問題 | 鉛の毒性、回収技術の必要性
8221097 丸島海渡

## Slide 24
シリコン型 vs タンデム型太陽電池の特性比較
図 シリコン型太陽電池とタンデム型太陽電池の特性比較
・シリコン型太陽電池は高い信頼性と長寿命で広く商用化されている。
・タンデム型太陽電池は柔軟で製造コストが低く、次世代技術として注目されている。
・特性ごとの比較により、それぞれの利点と課題が明確になる。
変換効率
製造コスト
耐久性
柔軟性
商業化熟成度
シリコン型太陽電池
タンデム型太陽電池
8221097 丸島海渡

## Slide 25: シリコン・有機・タンデムの耐久性と効率比較
Chart: 
| シリコン | 有機 | タンデム
寿命（年） | 30 | 10 | 5
実験室効率（%） | 24 | 20 | 26
8221097 丸島海渡

## Slide 26: リサイクルについて
項目 | シリコン系 (c-Si) | 有機系 (OPV) | タンデム型 (ペロブスカイト/Si)
8221097 丸島海渡
主な構造と材料 | ガラス アルミフレーム EVA樹脂（封止材） シリコンウェハー 銅、銀（電極） バックシート | プラスチック基板 (PET等) 有機半導体ポリマー 透明電極 (ITO) 銀、アルミニウム（電極） | （上部セル）ペロブスカイト層（鉛、ヨウ素等） （下部セル）シリコンウェハー その他はシリコン系と類似
リサイクルの成熟度 | 確立期 最も普及しており、リサイクル事業者も存在する 高純度な材料回収には課題が多い。 | 研究開発段階 まだ市場にほとんど存在しない リサイクル方法は主に研究室レベルで模索されている。 | 研究開発段階 実用化前 毒性物質を含むため、設計段階からリサイクルを考慮する必要がある。

## Slide 27: リサイクルのポイント
技術
シリコン系
有機系
タンデム型
8221097 丸島海渡
リサイクルのポイント
「分離の困難さ」 ・最も普及しているが、強力に接着された部材（特に封止材）の分離が難しく、リサイクルコストが高い。
「技術の未確立」 ・複数の有機材料が混合しており、分離 ・再資源化する技術が確立されていない。
「有害物質の管理」 ・材料に含まれる有害な鉛（Pb）を、環境に漏らさず安全に回収・処理する技術が必須。

## Slide 28: 3.太陽電池材料の耐久性向上
・劣化は発電量の低下に繋がり、さらに経済性・環境性の低下の恐れがある
https://www.capitalcitysolar.com/2018/07/25/solar-panel-degradation-well-will-solar-power-system-work-20-years/?utm_source=chatgpt.com
8223082 林峻也

## Slide 29: シリコン型とペロブスカイト型について
・シリコン型は、ガラスなどを基板に用いるため、重量に耐えられる強度のある場所にしか設置できない
・ペロブスカイト型は、軽量で曲げられるほか、室内光でも発電できる。また、大掛かりな製造装置を必要としないため、設備投資コストの抑制も期待されている
https://solar-depot.jp/archives/1639
https://kyounotrend.net/perovskite-solar-cells/
8223082 林峻也

## Slide 30: ペロブスカイト太陽電池の欠点
・ペロブスカイト層中の結晶構造は、大気中の水分、熱、酸素などの影響を受けやすく、耐久性が低い
・大面積のペロブスカイト太陽電池は量産安定性が低い

## Slide 31: 耐久性向上の一例
・従来の材料では難しかった、高い光電変換効率を維持しながら光電変換層を厚く被覆できることが特長
https://global.canon/ja/news/2024/20240618.html
8223082 林峻也

## Slide 32: まとめと展望
シリコン：主力技術として継続
有機：軽量・柔軟で特殊用途に期待
タンデム：高効率・低コストで注目も耐久性課題
全技術において、リサイクル設計とサーキュラーエコノミーが鍵
8221097 丸島海渡
リサイクルのポイント
  シリコン系 → 「分離の困難さ」
  有機系 → 「技術の未確立」
  タンデム → 「有害物質の管理」

## Slide 33
8223036 栗山淳
太陽電池の性能
高効率化
耐久性向上
太陽電池の普及
電力供給の仕組み
系統連係
系統連系の必要性

## Slide 34
系統連系とは
・個人で発電された電力が社会全体で活用できる
https://solar-jp.net/6672
https://sol.kepco.jp/useful/taiyoko/w/keitorenkei/#:~:text
https://www.matsusada.co.jp/column/column-system_connection.html
http://solalin.com/faq/01-05.html
8223036 栗山淳
・太陽光発電設備と電力会社の送電網（電力系統）をつなぐ仕組み

## Slide 35
系統連系の基本的な仕組み
送電線を使って必要な場所に電力を供給
パワーコンディショナー
→ 直流電力を交流電力へ変換
https://evdays.tepco.co.jp/entry/2022/02/01/kurashi3
8223036 栗山淳
電力の双方向のやり取りが可能

## Slide 36
系統連系がもたらす効果
太陽光発電
単なる自家消費用の電源
社会全体のエネルギー源
地球温暖化対策
エネルギー自給率の向上
8223036 栗山淳

## Slide 37
系統連系の現状の問題
参考サイト：https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/saiene/keitouseiyaku.html
8223036 栗山淳
出力変動
出力抑制

## Slide 38
系統連系の今後の展望➀
現在の課題：需要と供給のバランス
発電量の優先順位を作り，太陽光発電の発電量に応じて他で電力を補う
参考サイト：https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/saiene/keitouseiyaku.html
8223036 栗山淳

## Slide 39
蓄電池の併用
発電の余剰分を蓄電池に入れ，必要な時に取り出す
系統連系の今後の展望➁
現在の課題：需要と供給のバランス
8223036 栗山淳
系統全体の安定性向上
災害時の非常用電源

## Slide 40
制度面での対応
固定価格買取制度（FIT)
市場連動型のFIP制度
8223036 栗山淳
市場の需給状況を意識した運用が求められる
電力の安定供給と経済合理性の両立

## Slide 41
まとめ
発電量の優先順位制御
8223036 栗山淳
蓄電池の併用
市場変動型の買い取り制度
系統連係の課題を解決!!

## Slide 42
発電のタイミング
消費のタイミング
太陽電池の積極利用
余剰電力が無駄になる
出力抑制
8223082 林峻也

## Slide 43
出力抑制を防ぐ
電力の貯蔵と需要の調整
VPP
デマンドレスポンス
8223082 林峻也

## Slide 44: 太陽電池の廃棄・リサイクル問題
・高コストなリサイクル費用、非効率な収集・運搬体制、そして再生材の安定的な需要先の欠如という「三重苦」
8223082 林峻也

## Slide 45: 太陽電池のリサイクルの重要性
・結晶シリコン系太陽電池パネルの構成要素の中には金属部品
が含まれており、都市鉱山としての側面を持つ
Al
Cu
Ag
8223082 林峻也

## Slide 46: 2030年代問題
・日本の太陽光発電は、2012年に導入された固定価格買取制度を契機として、劇的な拡大を遂げた
・2030年代後半のピーク時には、年間最大で50万トンから80万トンの廃棄パネルが発生すると予測
環境省より
8223082 林峻也

## Slide 47: 廃棄物処理法の限界
・処理コストの高さから不法投棄や不適正な埋め立てが行われるリスク
・分別が徹底されない可能性
https://www.hikarientecs.jp/service/recycle
8223082 林峻也

## Slide 48: 使用済み太陽電池の現状
https://www.jpea.gr.jp/news/16564/
8223082 林峻也

## Slide 49: 今後の解決策
8223082 林峻也
https://www.jpea.gr.jp/news/16564/

## Slide 50: リサイクルの将来像
https://www.jpea.gr.jp/news/16564/
8223082 林峻也

## Slide 51
再生可能エネルギーの中核を担う
発電時のCO₂排出をほぼゼロに抑制
エネルギーの地産地消を実現
エネルギー安全保障の強化にも寄与
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/photostock/global_warming/img/main_img4_on.jpg
8223065 高松慶輝
図 温暖化の様子

## Slide 52
高効率化と多用途化の進展
シリコン系：安定した高効率・長寿命
ペロブスカイト型：軽量・柔軟・低コスト
タンデム型：変換効率30%以上を
達成し、新たな応用領域を開拓
https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/content/000004520.jpg
8223065 高松慶輝
図 太陽電池の模式図

## Slide 53
長期利用を支える技術改良
湿気・熱・酸素による劣化を克服
高性能封止材・組成制御技術の開発
経済性・環境性を両立する耐久性向上
https://www.rs.noda.tus.ac.jp/~optoelec/research/contents/tandem1.PNG
8223065 高松慶輝
図 タンデム電池の模式図

## Slide 54
廃棄パネル問題への対応
2030年代、日本で年間50万〜80万トン
の廃パネル発生予測
高コスト・回収体制の不備
設計段階からリサイクルを想定した
サーキュラーエコノミーの実現が重要
https://www.matsuo-sangyo.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E5%B0%81%E6%AD%A2%E6%9D%90%E5%B7%A5%E7%A8%8B_%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-1-1536x768.png
8223065 高松慶輝
図

## Slide 55
発電と消費をつなぐ
需要と供給のバランスが課題
蓄電池併用、出力抑制回避
デマンドレスポンス
分散型エネルギー社会
を支える仕組みづくり
https://y-eco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/pamphlet3_page-000.jpg
8223065 高松慶輝

## Slide 56
都市と一体化する次世代技術
窓・壁・衣類などあらゆる場所を発電所に
モビリティ、農業、建材との統合
CO₂削減とエネルギー自立を同時に実現
https://ligare.news/wp-content/uploads/main-2180-768x512.jpg?v=1686040941
8223065 高松慶輝

## Slide 57
未来の社会を切り拓く
SDGs目標7（エネルギーをみんなに そしてクリーンに）
SDGs目標13（気候変動対策）に直接貢献
太陽光発電は次世代を守るための社会インフラ
https://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/sites/wp-content/uploads/220413_topics_wakamiya_fig4.jpg
8223065 高松慶輝

## Slide 58
ともに未来を創るために
「私たちが開発する太陽光発電技術は、単なるエネルギー源ではなく、次世代の持続可能な社会を築く基盤です。 私たち一人ひとりがこの技術を育て、活用することで、より豊かで公正な未来を創っていきましょう。」
8223065 高松慶輝

## Slide 59
ご清聴ありがとうございました
・本日の発表を通して、太陽電池技術の進化とその社会的意義を共有できたことを嬉しく思います。
・未来のエネルギーを担う一員として、皆さんとともに可能性を広げていきたいと思います。